## Slide 1
1.1 单片机与STM32

## Slide 2
能力目标：
了解单片机的发展史及其主要应用领域、STM32的由来以及产品线简介。
任务要求：
（无）

## Slide 3
一、什么是单片机
单片机是一种集成电路芯片，是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能（可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路）集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统。

## Slide 4
二、单片机发展史
单片机诞生于20世纪70年代末，经历了SCM、MCU、SoC三大阶段。
1、SCM即单片微型计算机（Single Chip Microcomputer）阶段，主要是寻求最佳的单片形态嵌入式系统的最佳体系结构。“创新模式”获得成功，奠定了SCM与通用计算机完全不同的发展道路。在开创嵌入式系统独立发展道路上，Intel公司功不可没。
2、MCU即微控制器（Micro Controller Unit）阶段，主要的技术发展方向是：不断扩展满足嵌入式应用时，对象系统要求的各种外围电路与接口电路，突显其对象的智能化控制能力。它所涉及的领域都与对象系统相关，因此，发展MCU的重任不可避免地落在电气、电子技术厂家。从这一

## Slide 5
角度来看，Intel逐渐淡出MCU的发展也有其客观因素。在发展MCU方面，最著名的厂家当数Philips公司。
3、SoC单片机(System On Chip)，单片机是嵌入式系统的独立发展之路，向MCU阶段发展的重要因素，就是寻求应用系统在芯片上的最大化解决，因此，专用单片机的发展自然形成了SoC化趋势。

## Slide 6
三、STM32的诞生与发展
STM32系列单片机是来自欧洲的意法半导体公司（STMicroelectronics，简称ST）众多产品之一。2007年6月11日，STM32 诞生于北京。截止2016年底，中国市场销售的STM32产品占其总销售额的64%，依靠中国市场，ST成为了全球第二大通用MCU厂商，而10年前ST的MCU可谓默默无闻。
与传统单片机不同，STM32的内核并非由ST自主研发，而是采用了英国ARM公司授权的Cortex-M内核，围绕内核增加了外设并进行封装。除了STM32之外，目前市面上还有恩智浦（NXP）、新唐（Nuvoton）等知名半导体公司推出了属于自己的基于Cortex-M内核的单片机。

## Slide 7
四、STM32丰富的产品线
截止2017年4月，STM32提供10大产品线(F0, F1, F2, F3, F4, F7, H7, L0, L1, L4)，超过700个型号，并且还在不断的更新中。
STM32产品广泛应用于工业控制、消费电子、物联网、通讯设备、医疗服务、安防监控等应用领域，其优异的性能进一步推动了生活和产业智能化的发展。

## Slide 8: 应用演变
单片机应用
扩展坞
仪器仪表
汽车音响 家电
监控
电动助力车
电动代步车
机器人
IoT
穿戴式 飞行器 AI
传统应用: MCU 作为主控
新应用: MCU + RF + Sense + Algorithm
2007
2013
2014
2019

## Slide 9: 单片机应用
实物图片

## Slide 11
分类 | 型号 |  | 内核 | 特点 | 
高 性 能 | STM32F2 |  | Cortex-M3 | 通用型微控制器，最高主频120MHz | 
 |  | STM32F4 | Cortex-M4 | 通用型微控制器，最高主频180MHz | 
 | STM32F7 |  | Cortex-M7 | 通用型微控制器，最高主频216MHz | 
 | STM32H7 |  | Cortex-M7 | 通用型微控制器，最高主频400MHz | 

## Slide 12
分类 | 型号 |  | 内核 | 特点 | 
主 流 型 | STM32F0 |  | Cortex-M0 | 低成本、入门级微控制器，高性价比，最高 主频48MHz | 
 |  | STM32F1 | Cortex-M3 | 通用型微控制器，最高主频72MHz | 
 | STM32F3 |  | Cortex-M4 | 侧重混合信号应用，最高主频72MHz | 
 | STM32G0 |  | Cortex-M0+ | F0系列升级产品，最高主频64MHz | 
 | STM32G4 |  | Cortex-M4 | F3系列升级产品，最高主频170MHz | 

## Slide 13
分类 | 型号 | 内核 | 特点
低 功 耗 | STM32L0 | Cortex-M0+ | 低功耗应用，最高主频32MHz
 | STM32L1 | Cortex-M3 | 低功耗应用，最高主频32MHz
 | STM32L4 | Cortex-M4 | 低功耗应用，最高主频80MHz
 | STM32L4+ | Cortex-M4 | 低功耗应用，最高主频120MHz
 | STM32L5 | Cortex-M33 | 低功耗应用，提高了安全性，最高主频 110MHz

## Slide 14
分类 | 型号 | 内核 | 特点
无 线 | STM32WB | Cortex-M4 Cortex-M0+ | 双核微控制器，侧重无线应用，支持2.4G无 线通信、蓝牙5.0和IEEE 802.15.4无线标准 最高主频64MHz

## Slide 15
1.2 STM32的引脚与封装

## Slide 16
能力目标：
了解STM32的引脚结构，掌握简单的单片机最小系统的设计。
任务要求：
（无）

## Slide 17
一、引脚结构
本课程选择的STM32的型号是STM32F103R6，该型号芯片基于ARM Cortex-M3内核，其主要特性为：
⑴ 电源电压直流2.0~3.6V；
⑵ 封装LQFP64（10×10mm）；
⑶ 输入/输出引脚数51个；
⑷ 程序存储器（Flash Memory）32KB，静态随机存储器（SRAM）6KB；
⑸ 最高主频72MHz；
⑹ 片内外设有ADC、DAC、DMA、PWM、RTC、Timers；
⑺ 通信接口有I2C、SPI、USART、CAN、USB2.0；
⑻ 工作温度-40~+85℃。
⑼ 工业级芯片。

## Slide 18
a. 引脚分布图 b. 芯片实物图

## Slide 19
芯片引脚的主要功能有：
⑴ 电源引脚：VDD_x、VSS_x（x=1~4）、VDDA、VSSA、 VBAT（电池正极）；
⑵ 时钟源输入输出引脚：OSC_IN、OSC_OUT、OSC32_IN、OSC32_OUT；
⑶ 复位引脚NRST；
⑷ 输入输出引脚PAx、PBx、PCx、PDx（x=0~15），共计51个引脚；
⑸ 大部分引脚具备多重功能，比如PA9、PA10分别为串口1（USART1）的数据发送引脚与数据接收引脚。具体后续章节将会介绍。

## Slide 20
二、最小系统
所谓单片机最小系统，即单片机运行所需最少的外部条件：
⑴ 电源
● VDD_1、~VDD_4数字量电源正极，内部连通，VSS_1~VSS_4数字量电源负极，内部连通；
● VDDA、VSSA，模拟量电源正负极，若不用ADC、DAC，或对精度要求不高时可以直接与数字量电源正负极相连；
● VBAT作为电池正极输入端，一般用于RTC供电，若不用RTC则直接与数字量电源正极相连。
通常给定电源电压为3.3V。

## Slide 21
⑵ 复位电路
STM32的复位方式有系统复位、上电复位、备份区域复位三种，其中系统复位又分为外部复位、WWDG（窗口看门狗）复位、IWDG（独立看门狗）复位、软件复位、低功耗管理复位五种情况，这里仅介绍其中的外部复位。
外部复位电路的典型电路如下图所示，当系统上电或在运行过程中按下图中按钮时，STM32可按BOOT模式的设定进行复位，关于BOOT模式的具体内容将在1.3节中介绍。

## Slide 22
⑶ 时钟电路
STM32的时钟源输入引脚一共有四个，可划分为两组：
● OSC_IN和OSC_OUT引脚用于连接外部高速晶振（4~16MHz，典型值8MHz）；
● OSC32_IN、OSC32_OUT引脚用于连接外部低速晶振（32.768kHz），如果不用RTC就不用接。
无论高速晶振还是低速晶振，当设计方案对时钟源精度要求不高时，都可以选择内部RC振荡器来代替外部晶振。内部高速RC振荡器频率为8MHz，内部低速RC振荡器频率为40kHz。
专业术语：
HSI —— 内部高速时钟
HSE —— 外部高速时钟
LSI —— 内部低速时钟
LSE —— 外部低速时钟
几种晶振

## Slide 23: STM32微控制器的四个时钟源
时钟源
最小系统
内部低速时钟。由芯片内部的RC振荡器提供，默认频率为40KHz
LSI
内部高速时钟。由芯片内部的RC振荡器提供，默认频率为8MHz
HSI
外部高速时钟。通过在OSC_IN和OSC_OUT引脚接入晶振实现， 频率范围为4MHz～16MHz。
HSE
外部低速时钟。通过在OSC32_IN和OSC32_OUT引脚接入
32.768KHz的晶振实现
LSE

## Slide 24
外部高速晶振与外部低速晶振的电路分别如下两图所示。

## Slide 25
单片机最小系统典型电路如下图所示，当然可根据实际需要对电路进行修改。

## Slide 26
 | 狭义的最小系统 | 
仅包括电源电路、时钟电路、复位电路、调试电路及主控芯片电路 |  | 
 | 广义的最小系统 | 
除包括上述电路外，还包括基本的人机接口电路，如指示灯、按键、蜂 鸣器、数码管及串口通信等电路 |  | 

## Slide 27
电源电路
调试电路
复位电路
时钟电路
主控芯片
为整个电路系统提 供所需的供电电压
为MCU提供所需 的时钟信号
为MCU提供程序下
载和调试的接口
为MCU提供统一
的初始状态
中国大学MOOC

## Slide 28
1.3 STM32的内部构造

## Slide 29
能力目标：
了解与程序开发相关的部分单片机内部构造，主要包括存储结构、启动模式与时钟树三部分。
任务要求：
（无）

## Slide 30
一、Cortex-M3的存储结构
Cortex-M3的存储器（包括Flash ROM、SRAM等）采用统一编址方式，寻址空间为4GB（32位寻址， ，0x0000 0000~0xFFFF FFFF）。4GB寻址空间被分为8个主块（Block0~Block7），每块512MB。
Flash ROM（用于存放程序）位于Block0中，地址范围0x0800 0000~0x0801 FFFF，STM32F103R6地址范围0x0800 0000~0x08000 7FFF（共计32KB）;
SRAM（用于存放程序运行中产生的临时数据）位于Block1中，起始地址0x2000 0000，STM32F103R6地址范围0x2000 0000~0x2000 17FF（共计6KB）；
Peripherals（片上外设映射地址）位于Block2中，起始地址0x4000 0000。

## Slide 32
由于STM32使用C语言开发程序，因此程序与数据的存储地址完全由编译器自动分配，无需人为干预。
定义变量，比如：
int a=12;
编译器为变量a自动分配一个4字节的SRAM空间并赋予初值12。
定义常量，比如：
const int b=23;
当变量b为全局变量时，编译器为变量b自动分配一个4字节的ROM空间并赋予初值23。

## Slide 33
二、STM32的启动（BOOT）模式
STM32F103系列单片机具有三种启动方式，如下表所示，分别为从Main Flash memory（主闪存）启动、从System memory（系统存储器）启动和从Embedded SRAM（内置静态随机存储器）启动。
其中尤以前两种启动方式最为常见：①从主闪存启动即正常运行用户编写的程序，②从系统存储器启动即进入ST公司预置的BootLoader（启动加载程序），一般用于从串口1下载用户程序（具体将在1.4部分介绍）。
对于STM32F103R6而言，BOOT0引脚即60号引脚，BOOT1引脚即28号引脚
（PB2）。

## Slide 34
三、时钟树
STM32外设较多，为了实现低功耗设计，允许用户对各种外设的时钟信号进行配置，由此构成了如右图所示的时钟树。
STM32内部采用了PLL（Phase-Locked Loop，锁相环）技术，可以将总线频率最高倍频至72MHz。

## Slide 35
1.4 STM32的程序开发方式

## Slide 36
能力目标：
了解STM32的程序开发流程，了解与STM32程序开发相关的软件与硬件知识。
任务要求：
（无）

## Slide 37
一、STM32程序开发流程概述
利用STM32CubeMX生成工程目录与初始化代码
利用MDK编写程序并生成HEX文件
利用FlyMcu将程序下载至单片机Flash ROM
利用Proteus仿真模拟
硬件实物调试
软件仿真模拟

## Slide 38
二、STM32CubeMX简介
STM32CubeMX是ST官方在2016年推出的免费的图形化配置工具，通过傻瓜化的操作即可轻松完成整个工程的初始化配置，工具内置HAL/LL驱动库，除了TrueSTUDIO，还支持Keil MDK、IAR等主流IDE。
寄存器版开发，标准库开发，库函数开发等？

## Slide 39
二、STM32CubeMX简介
标准外设库（Standard Peripherals Library）是对STM32芯片的一个完整的封装，包括所有标准器件外设的器件驱动器。这应该是目前使用最多的ST库。几乎全部使用C语言实现。但是，标准外设库也是针对某一系列芯片而言的，没有可移植性。
HAL是Hardware Abstraction Layer的缩写，中文名：硬件抽象层。HAL库是ST为STM32最新推出的抽象层嵌入式软件，可以更好的确保跨STM32产品的最大可移植性。该库提供了一整套一致的中间件组件，如RTOS，USB，TCP / IP和图形等。HAL库就是用来取代之前的标准外设库的，是ST未来主推的库，ST新出的芯片已经没有STD库了，比如F7系列。
LL库（Low Layer）是ST新增的库，与HAL捆绑发布，文档也是和HAL文档在一起的。LL库更接近硬件层，对需要复杂上层协议栈的外设不适用，直接操作寄存器。

## Slide 40: 寄存器开发
程序开发方式
以STM32微控制器为例
 | 优点 | 
 从细节上更加清晰地了解和掌握STM32的架构、原理  程序代码简练、短小，执行效率高 |  | 
 | 缺点 | 
 STM32的外设多，每个外设对应多个寄存器，需要用户了解每个寄存 器的功能以及寄存器中每一个位的定义  程序后期维护、移植会相对困难 |  | 

## Slide 41: 程序开发方式
库函数开发
 | 优点 | 
 对硬件的理解要求相对较低，会调用函数就会写程序，容易上手  程序代码容错性好，后期维护相对简单 |  | 
 | 缺点 | 
 程序冗余较多，代码量较大，运行速度相对会有所影响 |  | 

## Slide 42
三、编译软件
TrueSTUDIO、Keil MDK和IAR，用的是Keil MDK。

## Slide 43
四、硬件实物调试简介
STM32可以通过ISP、ST-LINK、J-LINK三种途径下载程序，本课程主要介绍第一种程序下载方式——ISP方式。芯片型号：STM32F103ZET6

## Slide 44
五、软件仿真模拟简介
STM32电路仿真软件采用了来自英国Labcenter公司出品的EDA工具Proteus，2016年末Proteus 8.6中开始增加对STM32的支持。

## Slide 45
C 语言是嵌入式开发的基础中的基础。
C语言不过关，大大限制嵌入式学习进度，以及嵌入式学习深度。嵌入式武林高手都是C高手。
谭浩强的《C程序设计 第四版》千万级销量。
如果你C语言不过关，也可以直接在MDK环境下测试学习C语言。
六、熟练掌握C语言

## Slide 46
参考资料：
最底层（了解）： CM3权威指南/CM4权威指南（ARM提供）
芯片参考手册（芯片功能寄存器描述特性等，详细）（了解）：
STM32F10x中文参考手册 /STM32F4xx中文参考手册（ST提供）
芯片数据手册(datasheet,ds)（了解）
STM32F103xCDE_DS_CH_V5.pdf（芯片电气参数，引脚说明等）
官方其他资源和教程（了解）
固件库包（含参考源码），一些官方培训PPT
ST官方资料下载地址：www.stmcu.org
特定开发板学习教程（手册，视频，源码）（理解）
针对开发板的源码，教程，视频等。
七、参考资料

## Slide 47
开放的论坛：多交流互动
- www.openedv.com开源电子网
- 每天几十个帖子，几百个回复，STM32板块非常活跃
- 正点原子几乎每天都会回复用户提问。
- 提问前请先仔细描述清楚您的问题。您的态度决定答案的准确程度。
八、网站资源
ST中文官方网站：
www.stmcu.org会有最新资讯和资料

## Slide 48
九、资料不在多，而在精，而在于思考
不懂的，先找资料，然后提问。找资料的过程中看看别人的理解思路。
不经过思考的提问，对自己没有提升。