## Slide 1
6 外部（EXTI）中断

## Slide 2
能力目标：
理解单片机的中断机制，掌握外部中断程序的编制方法。
任务要求：
仿真电路如图所示，电路常态为流水灯状态（同3.3节任务），当按下按钮BTN0时，八个LED全亮全灭闪烁三次后再恢复到常态，当按下按钮BTN1时，八个LED间隔交替闪烁三次后再恢复到常态，并且当BTN0与BTN1同时按下或者短时间内先后按下时，系统优先响应BTN1。

## Slide 4
6.1 中断技术
中断技术是一项十分重要的计算机技术，其作用在于解决快速的CPU与慢速的外围器件之间的矛盾，实现CPU与外围器件“并行”工作。
当外围器件需要CPU执行某项操作时发出中断请求，CPU中断（暂停）当前工作，保存断点，转而执行中断服务程序以处理中断请求，中断服务程序执行完毕后返回断点继续进行原来的工作，流程如图所示。

## Slide 5
6.1 中断技术
问题的提出
  希望仅在按键按下的时候单片机才处理按键事件，消除无谓等待现象，提高单片机的工作效率和实时性？
“中断”的概念
  CPU正在工作时（如执行主程序），出现紧急情况（来自单片机外部或者内部）请求CPU立即去处理，于是CPU暂停正在进行的工作，转而去执行相应的处理程序，待处理完成后，再回到原来被中止的地方继续工作（如继续执行主程序），这称为中断
中断有关的几个概念
  中断源：产生中断请求
  中断响应：单片机对中断请求进行响应（处理）
  中断返回：当中断响应完成后返回被中断的地方，继续执行原来的程序

## Slide 6
1. NVIC中断优先级分组
CM3内核支持256个中断，其中包含了16个内核中断和240个外部中断，并且具有256级的可编程中断设置。
STM32并没有使用CM3内核的全部东西，而是只用了它的一部分。
STM32有84个中断，包括16个内核中断和68个可屏蔽中断，具有16级可编程的中断优先级。
STM32F103系列上面，又只有60个可屏蔽中断（在107系列才有68个）

## Slide 7
6.2 STM32的中断系统概述
CM3内核支持256个中断，其中包含了16个内核中断和240个外部中断，并且具有256级的可编程中断设置。
STM32并没有使用CM3内核的全部东西，而是只用了它的一部分。
STM32有84个中断，包括16个内核中断和68个可屏蔽中断，具有16级可编程的中断优先级。
STM32F103系列上面，又只有60个可屏蔽中断（在107系列才有68个）

## Slide 8
6.2 STM32的中断系统概述

## Slide 9
6.2 STM32的中断系统概述
几十个中断，怎么管理？

## Slide 10
6.2 STM32的中断系统概述
中断管理方法：
首先，对STM32中断进行分组，组0~4。同时，对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值。
分组配置是在寄存器SCB->AIRCR中配置：
组 | AIRCR[10：8] | IP bit[7：4]分配情况 | 分配结果
0 | 111 | 0：4 | 0位抢占优先级，4位响应优先级
1 | 110 | 1：3 | 1位抢占优先级，3位响应优先级
2 | 101 | 2：2 | 2位抢占优先级，2位响应优先级
3 | 100 | 3：1 | 3位抢占优先级，1位响应优先级
4 | 011 | 4：0 | 4位抢占优先级，0位响应优先级

## Slide 11
6.2 STM32的中断系统概述
抢占优先级 & 响应优先级区别：
高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的，可以中断嵌套。
抢占优先级相同的中断，高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
抢占优先级相同的中断，当两个中断同时发生的情况下，哪个响应优先级高，哪个先执行。
如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话，则看哪个中断先发生就先执行；

## Slide 12
6.2 STM32的中断系统概述
举例：
假定设置中断优先级组为2，然后设置
中断3(RTC中断)的抢占优先级为2，响应优先级为1。
中断6（外部中断0）的抢占优先级为3，响应优先级为0。
中断7（外部中断1）的抢占优先级为2，响应优先级为0。
那么这3个中断的优先级顺序为：中断7>中断3>中断6。

## Slide 13
6.2 STM32的中断系统概述
特别说明：
一般情况下，系统代码执行过程中，只设置一次中断优先级分组，比如分组2，设置好分组之后一般不会再改变分组。随意改变分组会导致中断管理混乱，程序出现意想不到的执行结果。

## Slide 14
6.2 STM32的中断系统概述
STM32可以根据实际需要设定中断优先级来解决不同中断源抢占CPU资源时的矛盾，中断的优先级可在如下图所示NVIC（Nested Vectored Interrupt Controller，内嵌向量中断控制器）配置界面中设定。打开该界面的顺序为，在图形化配置画面中，依次点击“System view”→“NVIC”。

## Slide 16
6.3 STM32的外部中断（EXTI）
（1）外部中断概述
STM32所有的GPIO引脚均支持外部中断（EXTI），但值得注意的是，并非每一个GPIO引脚都独享一个外部中断（EXTI）资源，如下图所示为GPIO引脚与外部中断（EXTI）之间的连接关系。
……

## Slide 17
外部中断（EXTI）从EXTI0~EXTI18，共计19条中断线，其中EXTI16~EXTI18三组为专用中断线，本课程不做讨论，本节内容仅涉及到EXTI0~EXTI15共计16条中断线。以EXTI0为例，在PA0、PB0……PG0之中，最多只能有一个GPIO引脚被连接到EXTI0，其他以此类推。
STM32的外部中断（EXTI）支持三种触发方式，分别是：
● 上升沿触发方式，即EXTI对应的GPIO引脚捕获到上升沿信号时触发中断；
● 下降沿触发方式，即EXTI对应的GPIO引脚捕获到下降沿信号时触发中断；
● 双边沿触发方式，即EXTI对应的GPIO引脚捕获到上升沿或者下降沿信号时触发中断。
（2）中断服务程序
中断服务程序对应的API函数在操作时具体介绍。

## Slide 18
是不是16个中断线就可以分配16个中断服务函数呢？
IO口外部中断在中断向量表中只分配了7个中断向量，也就是
只能使用7个中断服务函数
从表中可以看出，外部中断线5~9分配一个中断向量，共用一个服务函数
外部中断线10~15分配一个中断向量，共用一个中断服务函数。

## Slide 19: 数据传输方式
EXTI
处理器不必了解外部 设备状态，直接进行 数据传输，用于指示 灯和按键等简单设备
传输前，一方先查询 另一方的状态，若已 经准备好就传输，否 则就继续查询
一方通过申请中断的 方式与另一方进行数 据传输，收发双方可 以并行工作
处理器内部建立片内 外设和内存之间的数 据传输通道，传输过 程不需要处理器参与
处理器和外部设备的数据传输方式
无条件传输
查询方式
中断方式
直接存储器访问

## Slide 20: 中断全过程
EXTI
中断概念
中断发生
中断处理
中断返回
当CPU在处理某一事件A时，发生了另一事件B，请求
CPU迅速去处理
CPU暂停当前的工作，转去处理事件B
当CPU将事件B处理完毕后，再回到事件A中被暂停的
地方继续处理事件A
1
2
3
整个过程称为中断

## Slide 21: 中断程序执行过程示意图
EXTI
示意图
执行主程序
主程序
继续执行 主程序
断点
中断请求
中断响应
执行 具体 任务
中断返回
当前指令执行 完后下一条指 令所在的地址
中断服务程序
后台
前台

## Slide 22: 中断的作用
EXTI
04
可靠性高
03
实时响应
02
分时操作
01
速度匹配
可以解决快速的 CPU与慢速的外 部设备之间传送 数据的矛盾
CPU可以分时为 多个外部设备服 务，提高计算机 的利用率
CPU能够及时处 理应用系统的随 机事件，增强系 统的实时性
CPU可以处理设 备故障及掉电等 突发事件，提高 系统可靠性

## Slide 23: EXTI
中断优先级
处理器根据不同中 断的重要程序设置 不同的优先等级。 不同优先级中断的 处理原则是：高级 中断可以打断低级 中断；低级中断不 能打断高级中断
中断嵌套

## Slide 24: EXTI
中断向量
 | 中断服务程序 | 
在响应一个特定中断的时候，处理器会执行一个函数，该函数一般称为 中断处理程序或者中断服务程序 |  | 
 | 中断向量和中断向量表 | 
⚫ 中断向量 ：中断服务程序在内存中的入口地址称为中断向量。 ⚫ 中断向量表：把系统中所有的中断向量集中起来放到存储器的某一区 域内，这个存放中断向量的存储区就叫中断向量表 |  | 

## Slide 25: 查找中断向量
EXTI
01
编号
计算机系统对每一 个中断源进行编号， 这个号码称为中断 类型号
02
根据中断类型号， 到中断向量表中找 到对应的表项
查表
03
取出表项内容，即该 中断源对应的中断服 务程序地址，进入该 程序执行相应操作
执行
查找中断向量的过程

## Slide 26: 中断响应过程
EXTI
步骤 1
中断源发出
中断请求
步骤 2
判断处理器是否允 许中断，以及该中 断源是否被屏蔽
步骤 3 中断优先 级排队
步骤 6 恢复被保护的状态， 执行中断返回指令， 回到被中断的程序
步骤 5
执行中断服务程序
步骤 4
处理器暂停当前程序，保 护断点地址和处理器的当 前状态，根据中断类型号， 查找中断向量表，转到对 应的中断服务程序

## Slide 27: 基本概念
EXTI
中断
中断是由内核外部产生的，一般由硬件引起，比如外设中断和外部中断等
异常
异常通常是内核自身产生的，大多是软件引起的，比如除法出错异常、预取
值失败等
中断和异常

## Slide 28: NVIC
EXTI
嵌套向量中断控制器
NVIC属于Cortex-M内核的组件，管理所
有的中断和异常，为中断源分配中断通道
中断
异常
异常

## Slide 29: 引脚分组
EXTI
① 尾号相同的引脚一组，接入1个外部中断线
② 同组引脚只能有一个设置为外部中断功能
引脚分组
① EXTI0~EXIT4分别具有独立的中断通道
② EXTI5~EXIT9共享同一个中断通道
③ EXTI10~EXIT15共享同一个中断通道
中断通道

## Slide 30: Mode
宏常量定义
含义
GPIO_MODE_IT_RISING
上升沿触发
GPIO_MODE_IT_FALLING
下降沿触发
GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
双边沿触发
EXTI
成员变量Mode的取值范围
对于外部中断功能
增加的取值范围

## Slide 31: 1 外部中断通用处理函数
接口函数：HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler | 
函数原型 | void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
功能描述 | 作为所有外部中断发生后的通用处理函数
入口参数 | GPIO_Pin：连接到对应外部中断线的引脚，范围是 GPIO_PIN_0～ GPIO_PIN_15
返回值 | 无
注意事项 | 1. 所有外部中断服务程序均调用该函数完成中断处理 2. 函数内部根据GPIO_Pin的取值判断中断源，并清除对应外部中断线的中 断标志 3. 函数内部调用外部中断回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback完成实际的 处理任务 4. 该函数由CubeMX自动生成

## Slide 32: 2 外部中断回调函数
接口函数：HAL_GPIO_EXTI_Callback | 
函数原型 | void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
功能描述 | 外部中断回调函数，用于处理具体的中断任务
入口参数 | GPIO_Pin：连接到对应外部中断线的引脚，范围是 GPIO_PIN_0～ GPIO_PIN_15
返回值 | 无
注意事项 | 1. 该函数由外部中断通用处理函数HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler调用，完 成所有外部中断的任务处理 2. 函数内部先根据GPIO_Pin的取值来判断中断源，然后执行对应的中断任务 3. 该函数由用户根据实际需求编写